Дихлорметан

(DCM, метилен хлорид)

CH2Cl2

| CAS № ООН № ЕС № | 75-09-2 1593 602-004-00-3 |
| --- | --- |

Молекулярная масса: 84,940

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Наименование показателя | Показатель | Марганец | 0,000001 |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид | испытание | Медь | 0,000001 |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,8 | Кислоты по титру мг (NaOH)/мл | 0,003 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,02 | Щелочи (в пересчёте на аммиак) | 0,0002 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | Хлороформ | 0,1 |
| Альдегиды (в пересчёте на формальдегид) | 0,0001 | Нелетучий остаток | 0,0005 |
| Аллюминий | 0,0001 |  |  |
| Бор | 0,00001 | Пропускание (оптическая прозрачность), %, не менее для следующих длин волн, нм |
| Никель | 0,000001 |  |
| Свинец | 0,000001 | 235 | 10 |
| Хром | 0,000001 | 240 | 50 |
| Цинк | 0,000001 | 250 | 90 |
| Железо | 0,000001 | 260 | 96 |

ТАБЛИЧНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ

| Показатель | Значение | Диэлектрическая проницаемость ( | 9,08 |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура кипения, оС | 39,95 | Дипольный момент (, D | 1,55 |
| Температура плавления, оС | -96,7 | Проводимость (, Ом-1 при 25оС | 4,3 ( 10-11 |
| Плотность при 15оС | 1,33479 | Водный азеотроп 38,10 | 98.1%вес. |
| Показатель преломления nD20 | 1.42456 |  |  |

Токсикологическая информация и меры предосторожности

ХИМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ: 
При контакте с горячими поверхностями или с пламенем это вещество разлагается с образованием токсичных и едких дымов. Реагирует бурно с металлами, такими как порошок алюминия и магния, сильными основаниями и сильными окислителями вызывая опасность пожара и взрыва. Агрессивно в отношении некоторых видов пластика, резины и полимеров.
НОРМАТИВЫ ДЛЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ: 
TLV (предельная пороговая концентрация, США): 50 ppm; A3 (ACGIH 1999). Российские нормативы: ПДК в воздухе рабочей зоны - 50мг/м3. 
ПУТИ ПОСТУПЛЕНИЯ В ОРГАНИЗМ: 
Вещество может всасываться в организм при вдыхании и через кожу.
ВЛИЯНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ: 
Повторный или длительный контакт с кожей может вызвать дерматит. Вещество может оказывать действие на центральную нервную систему и печень. Вещество, возможно, канцерогенно для человека

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Колебательный спектр (Рамановское рассеяние)

СпектрЯМР

УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

Классификация ЕС 
Символ: Xn
R: 40
S: (2-)23-24/25-36/37 
Классификация ООН 
Класс опасности ООН: 6.1
Группа упаковки ООН: III
ХРАНЕНИЕ  Отдельно от металлов (См. Химическая Опасность.), пищи и кормов. На холоде. Вентиляция по полу, 
ЛИКВИДАЦИЯ УТЕЧЕК  Вентиляция. Как можно скорее собрать подтекающую и пролитую жидкость в герметичные контейнеры. Засыпать оставшуюся жидкость песком или инертным абсорбентом, собрать и удалить его в безопасное место, (дополнительная личная защита: фильтрующий респиратор для органических газов и паров)

ООО «АСТРАХИМ» Санкт-Петербург, 2005г.   www.astrachem.com

Тел./факс (812)323-42-11