Изо-Бутанол

(изо-бутиловый спирт, 2-метилпропанол-1)

C4H10O

| CAS № ООН № ЕС № | 78-83-1 |
| --- | --- |

Молекулярная масса: 74,120

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Наименование показателя | Показатель | Кислотность (в пересчёте на CH3COOH) | 0.01 |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид | испытание | Ацетон | 0,003 |
| Нелетучие вещества | 0,001 | Эфиры | 0,05 |
| Непредельные соединения(г брома на 100г реактива) | 0,01 | Альдегиды(в пересчёте на CH3CHO) | 0,01 |

ТАБЛИЧНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ

| Показатель | Значение | Диэлектрическая проницаемость ( 250 | 17,7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура кипения, оС | 107,89 | Дипольный момент (, D | 1,79 |
| Температура плавления, оС | -108 | Проводимость (, Ом-1 250 | 8 ( 10-8 |
| Плотность при 30оС | 0,79437 | Водный азеотроп | нет |
| Показатель преломления nD25 | 1.3939 | Пропускание при 210 нм, min % | 80 |

Токсикологическая информация и меры предосторожности

ХИМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ: 
Вещество может образовать взрывоопасные перекиси при контакте с сильными окислителями, такими как азотная кислота, перекись водорода. Реагирует с хлороформом и бромоформом при обычных условиях с опасностью пожара и взрыва. Агрессивно в отношении пластика.
НОРМАТИВЫ ДЛЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ: 
TLV (предельная пороговая концентрация, США): 750 ppm; 1780 мг/м^3 (ACGIH 1993-1993).      ПУТИ ПОСТУПЛЕНИЯ В ОРГАНИЗМ: 
Вещество может всасываться в организм при вдыхании и через кожу.
ВЛИЯНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ: 
Пар раздражает глаза и дыхательные пути. Вещество может оказывать действие на центральную нервную систему, печень, почки желудочно-кишечный тракт. Повторный или длительный контакт с кожей может вызвать дерматит. Вещество может оказывать действие на кровь и костный мозг.  Употребление алкогольных напитков усиливает вредный эффект.

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Колебательный спектр (Рамановское рассеяние)

СпектрЯМР

УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

Классификация ЕС 
Символ: F
R: 11 
S: (2-)9-16-23-33
Классификация ООН 
Класс опасности ООН: 3
Группа упаковки ООН: II

ХРАНЕНИЕ  Защищенным от огня. Отдельно от сильных окислителей,

ЛИКВИДАЦИЯ УТЕЧЕК  Вентиляция. Собрать подтекающую жидкость в герметичные контейнеры. Засыпать оставшуюся жидкость песком или инертным абсорбентом, собрать и удалить его в безопасное место. НЕ сливать в канализацию. Затем смыть большим количеством воды. (дополнительная личная защита: автономный дыхательный аппарат).

ООО «АСТРАХИМ» Санкт-Петербург, 2005г.   www.astrachem.com

Тел./факс (812)323-42-11