Трихлорметан

(Стабилизирован 0.5 % этанола)

(хлороформ, метан трихлорид,

формил трихлорид)

CHCl3

| CAS № ООН № ЕС № | 67-66-3 № 1888 602-006-00-4 |
| --- | --- |

Молекулярная масса: 119,389

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Наименование показателя | Показатель | Наименование показателя | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость | Пропускание (оптическая прозрачность), %, не менее следующих значений для длин волн (нм): |  |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,5 | 255 | 50 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,05 | 260 | 80 |
| Хлорид-ион %, не более 0,002 | 280 | 96 |
| Нелетучий остаток, % не более | 0,0005 | 300 | 98 |

ТАБЛИЧНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ

| Показатель | Значение | Диэлектрическая проницаемость ( 200 | 4,806 |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура кипения, оС | 61,152 | Дипольный момент (, D 250 | 1,15 |
| Температура плавления, оС | -63,55 | Проводимость (, Ом-1 | (1( 10-10 |
| Плотность при 20оС | 1,4892 | Водный азеотроп 56,120 | 97,8%вес. |
| Показатель преломления nD15 | 1.44858 |  |  |

Токсикологическая информация и меры предосторожности

ХИМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ: 
При контакте с горячими поверхностями или с пламенем это вещество разлагается с образованием токсичных и едких дымов (хлористого водорода ICSC0163, фосгена ICSC0007 и паров хлора ICSC0126). Реагирует бурно с сильными основаниями, сильными окислителями, некоторыми металлами, такими как алюминий, литий, магний и цинк с опасностью пожара и взрыва. Агрессивно в отношении пластика, резины и полимеров..
НОРМАТИВЫ ДЛЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ: 
TLV (предельная пороговая концентрация, США) (как TWA): 10 ppm; 50 мг/м3 A3 (ACGIH 1999). MAС (максимальная допустимая концентрация, США): 10 ppm; 50 мг/м3; (1999) MAС (максимальная допустимая концентрация, США): класс 3 (1999). 
ПУТИ ПОСТУПЛЕНИЯ В ОРГАНИЗМ: 
Вещество может всасываться в организм при вдыхании, через кожу и через рот.
ВЛИЯНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ: 
Жидкость обезжиривает кожу. Вещество может оказывать действие на печень и почки. Вещество, возможно, канцерогенно для человека. Оказывает сильное влияние на нервную систему.

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Колебательный спектр (Рамановское рассеяние)

СпектрЯМР

УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

Классификация ЕС 
Символ: Xn
R: 22-38-40-48/20/22
S: (2-)36/37
Классификация ООН 
Класс опасности ООН: 6,1
Группа упаковки ООН: III
ХРАНЕНИЕ  Отдельно от пищи и кормов и несовместимых материалов, (См. Химическая Опасность.) Вентиляция по полу
ЛИКВИДАЦИЯ УТЕЧЕК  Провести эвакуацию из опасной зоны! Проконсультироваться со специалистом! Как можно скорее собрать подтекающую и пролитую жидкость в герметичные контейнеры. Засыпать оставшуюся жидкость песком или инертным абсорбентом, собрать и удалить его в безопасное место. НЕ допускайте попадания этого химического вещества в окружающую среду, (дополнительная личная защита: полный комплект защитной одежды, включая автономный дыхательный аппарат).

ООО «АСТРАХИМ» Санкт-Петербург, 2005г.   www.astrachem.com

Тел./факс (812)323-42-11