# Метилацетат

(Метиловый эфир уксусной кислоты)

# C3H6O2

| CAS № ООН № ЕС № | 79-20-9 1231 607-021-00-X |
| --- | --- |

Молекулярная масса: 74,078

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Наименование показателя | Показатель | Марганец | 0,000001 |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид | испытание | Медь | 0,000001 |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,72 | Кислоты (в пересчёте на уксусную кислоту) | 0,01 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,05 | Щелочи (в пересчёте на аммиак) | 0,0002 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | Метиловый спирт | 0,04 |
| Альдегиды (в пересчёте на формальдегид) | 0,001 | Нелетучий остаток | 0,0005 |
| Алюминий | 0,000001 | Вещества, восстанавливающие KMnO 4 , не более | 0,00006 |
| Бор | 0,00001 | Пропускание (оптическая прозрачность), %, не менее для следующих длин волн, нм |
| Никель | 0,000001 |  |
| Свинец | 0,000001 | 255 | 10 |
| Хром | 0,000001 | 275 | 90 |
| Цинк | 0,000001 | 300 | 96 |
| Железо | 0,000001 | 310 | 99 |

# ТАБЛИЧНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ

| Показатель | Значение | Диэлектрическая проницаемость ( 250 | 6,68 |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура кипения, оС | 56,323 | Дипольный момент (, D 200 | 1,75 |
| Температура плавления, оС | -98,05 | Проводимость (, Ом-1 170 | 1,923 ( 10-4 |
| Плотность при 20оС | 0,9390 | Водный азеотроп 56,40 | 96,3-96,8%вес |
| Показатель преломления nD20 | 1.36193 |  |  |

Токсикологическая информация и меры предосторожности

ХИМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ: 
Вещество разлагается при разогреве под влиянием воздуха, оснований, сильных окислителей, ультрафиолета , вследствие чего возникает опасность пожара и взрыва. Агрессивно в отношении многих металлов в присутствии воды. Агрессивно в отношении пластиков.
НОРМАТИВЫ ДЛЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ: 
TLV (предельная пороговая концентрация, США): 200 ppm; 606 мг/м^3 (как TWA - среднесменная концентрация, США); 250 ppm; 757 мг/м^3 (STEL - максимальная разовая концентрация: не более 15 мин, не чаще 4 раз в смену; США) (ACGIH 1997). 
ПУТИ ПОСТУПЛЕНИЯ В ОРГАНИЗМ: 
Вещество может всасываться в организм при вдыхании паров
ВЛИЯНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ: Жидкость обезжиривает кожу. Вещество может оказывать действие на зрительный нерв приводя к нарушению зрения.

# СПЕКТРАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

# Колебательный спектр (Рамановское рассеяние)

# СпектрЯМР

# УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

Классификация ЕС 
Символ: F
R: 11
S: (2-)16-23-29-33
Классификация ООН 
Класс опасности ООН: 3
Группа упаковки ООН: II 
ХРАНЕНИЕ  Защищенным от огня. Отдельно от сильных окислителей, 
ЛИКВИДАЦИЯ УТЕЧЕК  Как можно скорее собрать подтекающую и пролитую жидкость в герметичные контейнеры. Засыпать оставшуюся жидкость песком или инертным абсорбентом, собрать и удалить его в безопасное место. НЕ сливать в канализацию. (дополнительная личная защита: автономный дыхательный аппарат).

# ООО «АСТРАХИМ» Санкт-Петербург, 2005г.   www.astrachem.com

# Тел./факс (812)323-42-11