Нитробензол

C6H5NO2

| CAS № ООН № ЕС № | 98-95-3 1662 609-003-00-7 |
| --- | --- |

Молекулярная масса: 123.108

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Наименование показателя | Показатель | Марганец | 0,000001 |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид | испытание | Медь | 0,000001 |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,9 | Кислоты (в пересчёте на азотную кислоту) | 0,002 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,05 | Щелочи (в пересчёте на аммиак) | 0,0002 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | Анилин | 0,04 |
| Альдегиды (в пересчёте на формальдегид) | 0,001 | Нелетучий остаток | 0,0005 |
| Алюминий | 0,000001 | Вещества, восстанавливающие KMnO 4 , не более | 0,00006 |
| Бор | 0,00001 | Пропускание (оптическая прозрачность), %, не менее для следующих длин волн, нм |
| Никель | 0,000001 |  |
| Свинец | 0,000001 | 370 | 10 |
| Хром | 0,000001 | 380 | 20 |
| Цинк | 0,000001 | 400 | 70 |
| Железо | 0,000001 | 410 | 85 |

ТАБЛИЧНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ

| Показатель | Значение | Диэлектрическая проницаемость ( 25оС | 34,82 |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура кипения, оС | 210,80 | Дипольный момент (, D | 3,99 |
| Температура плавления, оС | 5,76 | Проводимость (, Ом-1 25оС | 9,1 ( 10-7 |
| Плотность при 30оС | 1,19341 | Температура вспышки, оС | 92,2 |
| Показатель преломления nD20 | 1,55257 | Водный азеотроп 98,6оС | 12вес.% |

Токсикологическая информация и меры предосторожности

ХИМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ: 
При сгорании образует едкие пары, включая оксиды азота. Реагирует бурно с сильными окислителями и восстановителями с опасностью возникновения пожара и взрыва. Агрессивно в отношении многих пластмасс. Образует взрывчатые (термально нестабильные) вещества или смеси со многими органическими и неорганическими соединениями, такими как окислители, хлористый алюминий с фенолом, безводный гидроксид калия или с малыми количествами метанола, анилина с глицерином пентахлоридом фосфора, азотной кислотой, серной кислотой, калием
НОРМАТИВЫ ДЛЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ: 
TLV (предельная пороговая концентрация, США): 1 ppm; 5 мг/м3 skin (ACGIH 1992-1993). ПДК в рабочей зоне: 3 мг/м3 (СССР 1986) .
ПУТИ ПОСТУПЛЕНИЯ В ОРГАНИЗМ: 
Вещество может всасываться в организм при вдыхании и через кожу.
ВЛИЯНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ: 
Вещество может оказывать действие на органы кроветворения. Оно может действовать на печень

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Колебательный спектр (Рамановское рассеяние)

СпектрЯМР

УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

.
Классификация ЕС 
Символ: T+
R: 26/27/28-33
S: 28-36/37-45
Классификация ООН 
Класс опасности ООН: 6.1
Группа упаковки ООН: II 
ХРАНЕНИЕ  Отдельно от горючих веществ и восстановителей, сильных окислителей, сильных кислот, пищевых продуктов и кормов 
ЛИКВИДАЦИЯ УТЕЧЕК  Как можно скорее собрать подтекающую и пролитую жидкость в герметичные контейнеры. Засыпать оставшуюся жидкость песком или инертным абсорбентом, собрать и удалить его в безопасное место. НЕ засыпать древесными опилками или другими горючими абсорбентами. (дополнительная личная защита: полный комплект защитной одежды, включая автономный дыхательный аппарат).

ООО «АСТРАХИМ» Санкт-Петербург, 2005г.   www.astrachem.com

Тел./факс (812)323-42-11